郑州绿博园管理中心询价意向公开

根据工作安排，我单位计划于2021年6月询价采购音乐喷泉24WLED水底灯项目，现将信息公开如下：

| 序号 | 询价项目名称 | 询价采购需求状况 | 预算金额（万元） | 其他需要说明的问题 | 联系人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 音乐喷泉24WLED水底灯项目 | 名称：24WLED水底灯 数量：1834盏（红、绿、蓝、黄4种颜色）； 质保期：两年； 交货期：15日内； 质量要求：灯具和线缆规格要严格按照甲方提供的参数； 制作要求：按照甲方要求制作； | 48.6 | 具体参数见附件 | 刘代13733838228 |

报名期间：2021年6 月 1 日—2021 年6 月 5 日

附件：

1.产品名称：24WLED水底灯

2.水底灯技术参数：

| 类型 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 产品型号 | GC-SDD-ZJI90-3030-24D-GY |
| 输入电压 | AC85-260V/50-60Hz |
| 光源参数 | 飞利浦2235芯片 |
| 光源品牌 | 飞利浦3030 |
| 光源波段 | 红光：620-625NM 绿光：522-525NM 蓝光：455-457NM 黄光：2000-2200K |
| 电源品牌 | 东菱一体化驱动电源 |
| 电源参数 | 85-265V 抗浪涌5000V 300MA-DC24V |
| 光束角 | 25。 |
| 电缆规格 | 3*1.5mm2铜芯 |
| 电缆品牌 | 广东联讯电缆有限公司 |
| 调制方式 | 脉冲调频调宽式/不可调光 |
| 安装方式 | 抱箍式安装 |
| 环境温度 | -25/+65℃ |
| 环境湿度 | 0-90% |
| 防护等级 | IP68 |
| 外壳材料 | 304不锈钢+钢化玻璃、厚度1.2mm |
| 使用寿命 | 大于40000小时 |
| 外形尺寸 | 直径190mm，高度210mm |

参考图片

3.需24WLED水底灯数量：1834盏（红、绿、蓝、黄4种颜色）。

4.控制价：48.6万元（包含线缆、加工制作、税等费用）

5.制作要求：按照同色灯具之间的线缆长度不同，分为A款和B款两种规格。

A款：同色灯具与灯具间，灯外线缆长度为2米。

红灯:140盏，40盏/串，共3串，余20盏为一串；

绿灯:140盏，40盏/串，共3串，余20盏为一串。

B款：同色灯具与灯具间，灯外线缆长度为1.2米。

红灯:380盏，40盏/串，共9串，另20盏为一串。

绿灯:400盏，40盏/串，共10串。

蓝灯:434盏，40盏/串，共10串，另34盏为一串。

黄灯:340盏，40盏/串，共8串，另20盏为一串。

6.质保期：两年。交货期：15日内。付款方式：货物验收合格后，乙方提供发票，甲方一次性付清。

7.其他要求：装箱时灯具要做好防护，40盏为一箱，箱体标注颜色、数目及线缆长度。不足一箱需要混装的，另需在灯具醒目位置标准颜色数目。